# Montáž plastových oken a balkonových dveří

### Návod na montáž nových PVC oken a balkonových dveří

Plastová okna a dveře jsou dodávána kompletní, zasklená a křídla uzavřená v rámu. Vnější i vnitřní povrch plastových rámů je kryt ochrannou fólií. Tuto fólii doporučujeme odstranit až po dokončení omítek a jejich konečných nátěrů.

Drobné příslušenství, které na okno nemontujeme z přepravních důvodů, je přiloženo ve zvláštním balení. Toto příslušenství obsahuje:

1.kliku a dva šrouby (pro každé otevíravě sklopné, resp. otevíravé či sklopné křídlo)

2. krytky čelních odvodňovacích otvorů (dle počtu odvodňovacích otvorů v rámu)

Technologie montáže

1. Vysadíme křídla - Z rámu oken vysadíme křídla, případně skla. Vysazení okenního křídla provedeme vysunutím čepu horního závěsu (pantu) směrem dolů nadoraz a otočením kliky do vodorovné polohy (otevřeno). Takto uvolněné křídlo mírně vyklopíme a z dolního kloubového závěsu vytáhneme šikmo vzhůru (nasazení křídla provedeme opačným způsobem).

2. Osadíme montážní kotvy Podle zvoleného způsobu kotvení osadíme do rámu montážní kotvy (zafixujeme pootočením), případně vyvrtáme v rámu montážní otvory pro hmoždinky nebo vruty. Rozmístění kotevních prvků na rámu provedeme dle doporučení výrobce (od každého rohu okna min. 200 mm a pak každých max. 700 mm).

3. Rám okna ustavíme do ostění - V parapetní rovině umístíme nosné podložky a to tak, aby byla zajištěna vodorovnost okna či balkonových dveří. Poté rám provizorně zajistíme dřevěnými nebo plastovými klíny v rozích. Na pečlivosti usazení závisí správná funkce těsnění a kování, proto mu věnujeme mimořádnou pozornost. Po opětovné kontrole pravoúhlosti a rovinnosti můžeme přistoupit ke konečné montáži.

4. Vrtání otvorů - Při použití montážních kotev si označíme otvory pro  turbošrouby, nebo běžné PVC hmoždinky (kotvy, turbošrouby i nosné podložky můžete objednat výhodněji v montážní sadě ZDE). Otvory vyvrtáme, a pomocí šroubů připevníme kotvy k ostění.

5. Utěsnění spáry - Abychom zajistili výborné tepelně izolační vlastnosti oken, je třeba spáru mezi oknem a ostěním dokonale utěsnit proti pronikání chladu, větru a vzdušné vlhkosti. Před provedením izolace odstraníme provizorní klíny, nasadíme křídlo a uzavřeme do rámu. U větších otvorů můžeme nahradit tuto operaci rozepřením rámu (obdobně jako u ocelových rámů dveří – jako je běžný postup na stavbách). Důvodem je zabránění nežádoucí deformace rámu v důsledku expanze montážní pěny, resp. pěchování izolačního materiálu do spáry.

6. Zaizolování spáry - Tepelnou izolaci spáry provedeme nejlépe polyuretanovou montážní pěnou. Použít lze též komprimační pásky, těsnící provazce nebo minerální vatu.

Naše doporučení: Proti pronikání větru a vzdušné vlhkosti je vhodné spáru z interiéru uzavřít silikonovým tmelem a z exteriéru paropropustnou komprimační páskou nebo paropropustnou fólií. Na interiérové straně okna je též možné použít akrylátový tmel, na který se lépe aplikují interiérové nátěry a malby. Tmelení se provádí na suchý dokonale vyzrálý podklad, nejlépe předem napenetrovaný.

POZOR! V žádném případě nevyplňujeme spáry maltou či jiným nestlačitelným materiálem. Plastové profily vyžadují možnost dilatace vlivem změny teploty!

Po dotěsnění a zatmelení spáry uvolníme vzpěry, nasadíme křídlo a zkontrolujeme funkci okenního těsnění a kování, případně provedeme jeho seřízení.

Podkladová lišta (30mm) standardně dodávaná s každým oknem nebo balkonovými dveřmi slouží pro montáž parapetů.

POZNÁMKA: V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, KONTAKTUJTE PRODEJCE OKEN, PRO BLIŽŠÍ VYSVĚTLENÍ.